## Slide 2
Пояснительная записка
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования на территории Октябрьского сельского поселения выполнен на основании проведенного в 2017 году комплекса полевых работ по обследованию элементов дорог, включающий инструментальные и визуальные обследования элементов дорог с осуществлением необходимых измерений, фото и видеосъемок. Трассирование выполнено в системе проектирования AutoCAD.
Схемы расстановки технических средств выполнены на листах масштаба А3 в формате 1:1000, 1:2000, 1:5000.
Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с:
- Приказом Минтранса России №43 от 15 марта 2015 года «Об утверждении Правил подготовки и схем организации дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, дорожных знаков, ограждений, направляющих устройств» (с изменениями 28.02.2014 г.);
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
- Правила дорожного движения РФ;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- СП 13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;
- СП 13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Типовая серия 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах»;
- Методические рекомендации по установке знаков ограничения скорости на автомобильных дорогах;
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52605-2006 «Искусственные неровности» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- ОДМ «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
- ВСП 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;
- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;
Стандартные дорожные знаки устанавливаются на стойки СКМ без фундаментов, допускается устанавливать знаки на опорах ЛЭП и освещения, остановочных павильонах при соблюдении параметров установки знаков в поперечном профиле дороги по ГОСТ Р 52289-2004. «Знаки индивидуального проектирования устанавливаются на стойки СКМ с фундаментами из монолитного бетона».

## Slide 3
Проект организации дорожного движения в с. Октябрьское
Село Октябрьское расположена около 46 км от областного центра г. Томск. В с. Октябрьское присутствуют следующие объекты социальной инфраструктуры: поликлиника, приют, библиотека, почта, детский сад, школа, храм, хоккейная коробка. Основная застройка населенного пункта представлена жилыми домами и приусадебными участками. Пешеходные тротуары отсутствуют. Основная часть улиц оборудована искусственным освещением. Сквозное движение транспорта через застройку отсутствует. Интенсивность движения транспорта низкая.
В проекте предусмотрена установка следующих дорожных знаков: 2.4 «Уступите дорогу», 1.23 «Дети», 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.19 «Пешеходный переход», 5.20 «Искусственная неровность».
Асфальто-бетонное покрытие имеют следующие улицы: Железнодорожная, Заводская, Коммунистическая (между ул. Железнодорожная и ул. Заводская), Комсомольская, Лесная (частично), Юбилейная, Мира, а так же пер. Ласточка (частично). На остальных улицах дорожное покрытие- щебеночно-грунтовое.

## Slide 26
Пояснительная записка
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования на территории Октябрьского сельского поселения выполнен на основании проведенного в 2017 году комплекса полевых работ по обследованию элементов дорог, включающий инструментальные и визуальные обследования элементов дорог с осуществлением необходимых измерений, фото и видеосъемок. Трассирование выполнено в системе проектирования AutoCAD.
Схемы расстановки технических средств выполнены на листах масштаба А3 в формате 1:5000.
Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с:
- Приказом Минтранса России №43 от 15 марта 2015 года «Об утверждении Правил подготовки и схем организации дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, дорожных знаков, ограждений, направляющих устройств» (с изменениями 28.02.2014 г.);
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
- Правила дорожного движения РФ;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- СП 13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;
- СП 13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Типовая серия 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах»;
- Методические рекомендации по установке знаков ограничения скорости на автомобильных дорогах;
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52605-2006 «Искусственные неровности» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- ОДМ «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
- ВСП 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;
- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;
Стандартные дорожные знаки устанавливаются на стойки СКМ без фундаментов, допускается устанавливать знаки на опорах ЛЭП и освещения, остановочных павильонах при соблюдении параметров установки знаков в поперечном профиле дороги по ГОСТ Р 52289-2004. «Знаки индивидуального проектирования устанавливаются на стойки СКМ с фундаментами из монолитного бетона».

## Slide 27
Проект организации дорожного движения в д. Николаевка
Деревня Николаевка расположена около 47 км от областного центра г. Томск. Объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы) в д. Николаевка отсутствуют. Основная застройка населенного пункта представлена жилыми домами и приусадебными участками. Пешеходные тротуары отсутствуют. Искусственное освещение присутствует частично в виде отдельно стоящих опор ЛЭП с фонарями. Сквозное движение транспорта через застройку отсутствует. Интенсивность движения транспорта низкая. В проекте предусмотрена установка дорожных знаков 5.23.1 (начало населенного пункта). Устройство тротуаров не предусмотрено.
На всех улицах дорожное покрытие- щебеночно-грунтовое.

## Slide 31
Пояснительная записка
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования на территории Октябрьского сельского поселения выполнен на основании проведенного в 2017 году комплекса полевых работ по обследованию элементов дорог, включающий инструментальные и визуальные обследования элементов дорог с осуществлением необходимых измерений, фото и видеосъемок. Трассирование выполнено в системе проектирования AutoCAD.
Схемы расстановки технических средств выполнены на листах масштаба А3 в формате 1:5000.
Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с:
- Приказом Минтранса России №43 от 15 марта 2015 года «Об утверждении Правил подготовки и схем организации дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, дорожных знаков, ограждений, направляющих устройств» (с изменениями 28.02.2014 г.);
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
- Правила дорожного движения РФ;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- СП 13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;
- СП 13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Типовая серия 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах»;
- Методические рекомендации по установке знаков ограничения скорости на автомобильных дорогах;
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Светофоры дорожные. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52605-2006 «Искусственные неровности» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная» (с изменениями 28.02.2014 г.);
- ОДМ «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
- ВСП 23-75 «Указания по разметке автомобильных дорог»;
- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;
Стандартные дорожные знаки устанавливаются на стойки СКМ без фундаментов, допускается устанавливать знаки на опорах ЛЭП и освещения, остановочных павильонах при соблюдении параметров установки знаков в поперечном профиле дороги по ГОСТ Р 52289-2004. «Знаки индивидуального проектирования устанавливаются на стойки СКМ с фундаментами из монолитного бетона».

## Slide 32
Проект организации дорожного движения в д. Ущерб
Деревня Ущерб расположена около 51 км от областного центра г. Томск. Объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы) в д. Ущерб отсутствуют. Основная застройка населенного пункта представлена жилыми домами и приусадебными участками. Пешеходные тротуары отсутствуют. Искусственное освещение присутствует частично в виде отдельно стоящих опор ЛЭП с фонарями. Сквозное движение транспорта через застройку отсутствует. Интенсивность движения транспорта низкая. В проекте не предусмотрена установка дорожных знаков.
На всех улицах дорожное покрытие- щебеночно-грунтовое.